ΘΕΜΑ 4_17835

α.	Επιλύουμε το παραμετρικό σύστημα των δύο εξισώσεων, για τις διάφορες τιμές του λ:

(1)

D =  = 1∙5 − (λ − 2)∙(λ + 2) = 5 − (λ2 − 4) = 5 − λ2 + 4 =

= 9 − λ2 = (3 − λ)(3 + λ)

Dx =  = 3∙5 − 3∙(λ + 2) = 15 − 3λ − 6 = 9 − 3λ = 3(3 − λ)

Dy =  = 1∙3 − 3∙(λ − 2) = 3 − 3λ + 6 = 9 − 3λ = 3(3 − λ)

(	Αν D ( 0 ( (3 − λ)(3 + λ) ( 0 ( λ ( 3 και λ ( −3 τότε το σύστημα έχει μοναδική λύση . Αυτό σημαίνει ότι, στην περίπτωση αυτή, οι ευθείες (ε1) και (ε2) τέμνονται .

(	Αν D = 0 ( λ = 3 ή λ = −3 τότε...

(	Για λ = 3 το σύστημα γίνεται:

που είναι αόριστο . Αυτό σημαίνει ότι για λ = 3 οι ευθείες (ε1) και (ε2) ταυτίζονται .

(	Για λ = −3 το σύστημα γίνεται:

που είναι αδύνατο . Αυτό σημαίνει ότι για λ = −3 οι ευθείες (ε1) και (ε2) είναι παράλληλες .

β.	Στην περίπτωση που D ( 0 έχουμε ως μοναδική λύση την:

x0 =

y0 =

Συνεπώς, οι συντεταγμένες του σημείου τομής είναι:

Α (x0, y0) =

Ως παρατήρηση, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι οι συντεταγμένες του σημείου Α θα βρίσκονται, κάθε φορά, πάνω στην ευθεία με εξίσωση y = x , δηλαδή τη διχοτόμο του 1ου - 3ου τεταρτημορίου.

γ.	Προκειμένου το Α να ανήκει, επιπλέον, στην ευθεία x + 2y = 3 , θα πρέπει οι συντεταγμένες του να επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει:

x0 + 2y0 = 3  (

(

(

3 + 6 = 9 + 3λ  (  3λ = 0  (  λ = 0